Оведение аукциона

РОССИЯ ФЕДЕРАЦИЯЗЫ		   РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ХАКАС РЕСПУБЛИКАЗЫ  	              РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ

АFБАН ПИЛТIРI АЙМАFЫ	              УСТЬ-АБАКАНСКИЙ РАЙОН

РАСЦВЕТ ААЛ ЧÖБIНIН		   АДМИНИСТРАЦИЯ

УСТАF – ПАСТАА                                   РАСЦВЕТОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 10.01.2020 г.	   № 2- п

п. Расцвет

О внесении изменений в постановление

от 28.12.2019г. № 360-п «О проведении

электронного аукциона»

На основании  Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (с последующими изменениями), в связи с обнаружением технической ошибки в аукционной документации на проведение электронного аукциона на ремонт автомобильной дороги п. Тепличный, ул. Ленина, Администрация Расцветовского сельсовета

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление Администрации Расцветовского сельсовета от 28.12.2019г. № 360-п «О проведении электронного аукциона»:

внести изменения в аукционную документацию:

- часть 7 аукционной документации «описание объекта закупки» читать в новой редакции (приложение 1);

- изменить сроки по проведению электронного аукциона согласно действующего законодательства.

2. Экономисту Гришаниной Е.А.  подготовить документы и разместить на официальном сайте.

3. Контроль за исполнением данного  постановления оставляю за собой.

Глава

Расцветовского сельсовета      				               А.В. Мадисон

Приложение 1

к постановлению Администрации

Расцветовского сельсовета

от 10.01.2020г. № 2-п

ЧАСТЬ 7. ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, п. Тепличный

Все указания, встречающиеся в настоящем Описании объекта закупки, на используемое оборудование, машины, механизмы, не являются требованием к производственным мощностям Подрядчика. Все указания являются расчетными единицами для определения Заказчиком начальной (максимальной) цены Контракта.

Сметная документация на Ремонт покрытия проезжей части автомобильной дороги по ул. Ленина, п. Тепличный, в составе Описания объекта закупки прилагается к документации об электронном аукционе.

Требования к качественным характеристикам работ

Качество выполненных Подрядчиком работ должно удовлетворять требованиям, установленным СНиП, СанПиН, ГОСТ, ТУ действующими на момент проведения работ на территории РФ, с учетом условий контракта.

При производстве работ необходимо руководствоваться следующей нормативно-технической документацией:

| № п/п | Шифр, номер | Наименование нормативного документа |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Организация работ на месте проведения ремонта |
|  | СНиП 3.06.03-85 | Автомобильные дороги |
|  | СП 12-135-2003 | Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции по охране труда |

Требования к объемам выполненных работ

Работы должны быть выполнены в соответствии с Техническим заданием.

Техническое задание

Ремонт автомобильной дороги по ул. Ленина, п. Тепличный

| № пп | Наименование | Объем |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Очистка обочин |  |
| - разработка грунта с погрузкой на автомобили самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 1 (1-1,2) м3, группа грунта 1(расчистка обочин | 400 м3 400/1000 |
| - перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: 1 класс груза до 10 км. | 640 т. (400*1,6) |
| - работа на отвале, группа грунтов: 1 | 400 м3 (400/1000) |
| - уплотнение грунта прицепными катками на пневмоколесном ходу 25т на первый проход по одному следу при толщине слоя: 50см/ досыпка обочин | 400 м3 (400/1000) |
| - на каждый последующий проход по одному следу добавлять: к расценке 01-02-001-05 | 400 м3 (400/1000) |
| Ямочный ремонт |  |
| - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 5 м2 | 140 м2 ((20*1+24*5)/100) |
| - ремонт асфальтобетонного покрытия дорог однослойного толщиной: 50мм площадью ремонта до 25м2 | 575 м2 ((17*25+3*50)/100) |
| - заделка трещин в асфальтобетонных покрытиях вручную битумом с очисткой трещин и засыпкой поверхности песком с уплотнением | 1420 м (1420/100) |
| - погрузочно- разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой экскаваторами емкостью ковша до 0,5 м3 | 64,35 т (12,6+51,75) |
| - перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 15 км. | 64,35 т |
| Асфальтирование дороги |  |
| - разлив вяжущих материалов/ обработка битумом основания | 7,98 т (11394*0,7/1000) |
| - устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (нижний слой) /до 6 см/ | 11394 м2 ((1899*6)/1000) |
| -на каждые 0,5 см изменения толщины покрытия добавлять или исключать: к расценке 27-06-020-06 | 11394 м2 (1899*6/100) |
| - розлив вяжущих материалов/ обработка нижнего слоя покрытия | 3,4182 (11394*0,3/1000) |
| - устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа АБВ, плотность каменных материалов: 2,5-2,9 т/м3 (верхний слой) | 11394 м3 ((1899*6)/1000) |
| Укрепление обочин |  |
| - укрепление обочин толщиной 10 см. | 3798 м2 (3798/1000) |
| - добавка гравия, песка или песчано-гравийной смеси (на смешивание без материалов) | 127,42 м3 (127,42/100) |

Требования к безопасности работ

Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Подрядчик несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте.

При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора.

Требования к результатам работ

Работы выполняются в объеме, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке.

По завершении работ, Подрядчик обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, акты на скрытые работы, исполнительные схемы).

Результат выполненной Подрядчиком работы должен соответствовать требованиям, установленным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ (действующим на момент проведения работ на территории РФ).

Условия выполнения работ

Работы выполняются иждивением Подрядчика - из его материалов, его силами и средствами и/или силами и средствами привлеченных им субподрядчиков.

Закрепление приказом ответственного лица от Подрядчика при выполнении работ на конкретном объекте и за решение всех вопросов, возникающих в процессе производства работ. Надлежаще заверенная копия приказа предоставляется Заказчику в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента заключения контракта.

Обеспечение производства и качества выполнения работ в соответствии с требованиями действующих норм и правил, техническими условиями, устанавливаемыми в отношении данного вида работ.

Оперативное информирование Заказчика о проблемах, выявленных в процессе выполнения работ.

Обеспечение беспрепятственного контроля Заказчиком за производством всех видов работ в течение всего срока действия контракта.

Немедленное извещение Заказчика, путем направления уведомления в письменной форме, и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих положительным результатам и качеству выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

Исполнение полученных в ходе выполнения работ указаний Заказчика, если такие указания не противоречат условиям контракта, характеру выполняемых работ и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

Требования к качеству материалов (товаров)

| № пп | Код ресурса | Наименование ресурса | Ед. изм. | Кол. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Ресурсы подрядчика |
| Материалы |
| 1 | 01.2.01.01-0001 | Битумы нефтяные дорожные жидкие, класс: МГ, СГ – ГОСТ11955-82 | т | 11,74 (8,219+3,521) |
| 2 | 02.2.05.04-0093 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм – ГОСТ 8267-93 | м3 | 127,42 |
| 3 | ФССЦ-01.2.01.01-00 | Битумы нефтяные дорожные марки: БНД-60/90, БНД 90/130 – ГОСТ 11955-82 | т | 0,8105 (0,098+0,4025+0,1869+0,1231) |
| 4 | ФССЦ-02.3.01.02-00 | Песок природный для строительных: работ средний – ГОСТ 8736-2014 | м3 | 0,71 |
| 5 | ФССЦ-04.2.01.01-00 | Смеси асфальтобетонные дорожные, аэродромные и асфальтобетон (горячие для плотного асфальтобетона мелко и крупнозернистые, песчаные), марка: II, тип Б – ГОСТ 9128-2013 | т | 2815,79 (16,66+68,43+1629,7+1101) |
| 6 | ФССЦ-02.2.04.03-0003 | смесь песчано-гравийная природная ГОСТ 23735-2014 | м3 | 509, 6916 |

Материалы (товары) и оборудование, используемые при выполнении подрядных работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям действующих государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям действующего законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

Требования к гарантийному сроку работы и (или) объему предоставления гарантий качества

Подрядчик гарантирует, что выполняемые Работы соответствуют требованиям, установленным в Контракте, обязательным нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения Работ.

Гарантийный срок на выполненные по Контракту Работы составляет 5 (пять) лет с даты подписания Сторонами акта приемки выполненных работ.

Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Работ.

Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Подрядчик (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков.

Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных Работ по назначению в течение всего гарантийного срока.